## Slide 1
國立臺灣師範大學機電工程學系 2021學生實務專題競賽
以卷積神經網路為基礎之睡姿辨識演算法及系統應用於壓力感測床墊
專題學生：方博文、辜宥郡
圖1. 專題研究流程圖
摘要
本研究以先前之研究定義出各種睡眠姿勢，隨後請受試者根據定義之睡姿躺在壓力感測床墊上，進而得到各式的壓力分佈數據並存取與分類，最後以深度學習(Deep Learning)之卷積神經網路(Convolutional Neural Network, CNN)對壓力分佈資料進行訓練(Training)，經由訓練得出之模型(Model)可進行睡姿辨識。本論文進而將可辨識睡姿之模型以TensorFlow Lite 深度學習函式庫進行格式轉換存入行動裝置中，再以Android Studio開發應用程式，實現在行動裝置端進行邊緣運算(Edge Computing)，即時監控使用者於壓力感測床墊上的姿勢變化情形。
一、專題製作目的
睡眠姿勢是評估睡眠品質時重要的參考因數之一，在一些疾病診斷中也常被提及 [1]，本專題希望透過壓力感測床墊收集之數據，建立一套基於深度學習方法的睡姿辨識演算法，以手機等行動裝置作為辨識姿勢之邊緣運算平台，達到即時自動監視睡眠姿勢之功能。
二、專題研究方法與步驟
三、專題結果
四、結論
透過以TensorFlow為基礎之高階機器學習程式庫Keras將受試者於壓力感測床墊上之壓力分佈數據進行卷積神經網路(CNN)訓練
將訓練好之模型經由TensorFlow Lite轉換格式並移植到Android行動裝置端，成功實現即時辨識使用者睡姿之功能。
五、參考文獻
[1] .B. Lee, Y.H. Park, J.H. Hong, S.H. Lee, K.H. Jung, J.H. Kim, H. Yi, C. Shin, Determining optimal sleep position in patients with positional sleep-disordered breathing using response surface analysis, Journal of Sleep Research 18 (1) (2009) 26–35.
[2] GitHub, Keras, https://github.com/kerasteam/keras
由表2可以得知，測試集的每個標籤均有228筆壓力分佈數據，儘管仰臥及俯臥姿勢會有些微辨識成面向右側身睡或面向左側睡，整體辨識正確率達99.39%。
02組
表2. 測試集辨識結果之混淆矩陣
圖3. 實驗平台示意圖和實驗照片
辨識結果 |  |  |  |  |  | 
實際結果 |  | 仰臥 | 俯臥 | 右側 | 左側 | 坐姿
 | 仰臥 | 225 | 0 | 2 | 1 | 0
 | 俯臥 | 0 | 224 | 4 | 0 | 0
 | 右側 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
 | 左側 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0
 | 坐姿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
本研究成功將模型透過TensorFlow Lite轉換移植到Android手機上，其應用程式介面如圖3所示。
圖2. CNN訓練流程圖